от «___»  _________ 2019г.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КУЛЕРА

Пользуясь кулером, следует помнить некоторые важные правила:

-Кулер нельзя включать, если в нем нет воды – это выведет из строя систему кипячения и охлаждения, вспомните чайник, который подогревают без воды. Проверить наличие воды в кулере очень просто: установите на кулер бутыль с водой, подождите пока вода стечет в накопительный бачок, затем последовательно нажмите на горячий и холодный краны – из кранов должна уверенно потечь вода.

-Если долго не пользуетесь кулером или в бутыле на кулере воды менее 2л., а впереди несколько дней выходных, кулер  следует отключать от сети.

-Перевозить кулер рекомендуется в вертикальном положении. Если же кулер при транспортировке находился в  горизонтальном положении, после установки необходимо дать отстояться кулеру несколько часов вертикально.

-Кулеру необходима регулярная санитарная обработка в специализированных сервисных центрах для удаления накипи,  возможных загрязнений механического и микробиологического происхождения – это гарантирует отсутствие несвойственных чистой воде изменений вкуса и цвета.

Необходимо строго соблюдать последовательность действий!!!

1.   После транспортировки кулера при температуре воздуха ниже 0 С необходимо перед включением в электрическую сеть выдержать его при комнатной температуре не менее 30 минут.

2.   При первой установке кулера необходимо выполнить следующие действия:

А.  Установите кулер на ровную твердую горизонтальную поверхность. Расстояние до стен не должно быть меньше 5 см.

Б.  Не рекомендуется устанавливать кулер рядом с электрической плитой, батареей отопления.

3.  Для установки бутыли на кулер снимите с пробки бутыли пластиковый стикер, термоусадочный колпачок удалять не  обязательно.

4.  Установите бутыль вертикально горлышком вниз.

5.  Проверьте заполнение внутренней емкости кулера после прекращения выхода воздушных пузырей в бутыль, для чего откройте кран горячей и холодной воды и пропустите по стакану из каждого крана. Вода должна выливаться непрерывной струей. После того, как из крана полилась вода, закройте кран.

Внимание! Не допускайте включение кулера в электрическую сеть без воды.

6.  Включите кулер в электрическую сеть с напряжением 220 В 50 Гц.

7.  Включите нагрев воды, (тумблер включения/выключения нагрева находится на задней панели кулера).

8.  Через 30 минут кулер готов к работе.

9.  После замены пустой бутыли на полную проверить заполнение кулера по пункту 5.

10.В случаях отсутствия в бутыли воды либо утечки воды необходимо отключить кулер от электрической сети.

11.Обо всех неисправностях в работе кулера сообщите по телефону +7 812 6797777

С правилами эксплуатации кулера ознакомлен.

От Клиента                                                                                            _____________  /______________ /

М.П.