### Правила подключения кулера для воды с верхней загрузкой.

### Строго соблюдайте последовательность!

###### После транспортировки кулера при температуре воздуха ниже 0 С необходимо перед включением в электрическую сеть выдержать его при комнатной температуре не менее 30 минут.

###### При первой установке кулера необходимо выполнить следующие действия:

###### 1.  Установите кулер на ровную твердую горизонтальную поверхность. Расстояние до стен не должно быть меньше 5 см.

###### Не рекомендуется устанавливать кулер рядом с электрической плитой.

###### 2. Для установки бутыли на кулер снимите с пробки бутыли пластиковый стикер, термоусадочный колпачок удалять не обязательно.

###### 3.Установите бутыль на кулер вертикально горлышком вниз.

###### 4. Проверьте заполнение внутренней емкости кулера после прекращения выхода воздушных пузырей в бутыль, для чего откройте кран горячей и холодной воды и пропустите по стакану из каждого крана. Вода должна выливаться непрерывной струей. После того, как из крана полилась вода, закройте кран.

###### Внимание! Не допускайте включение кулера в электрическую сеть без воды в кулере

###### 5. Включите кулер в электрическую сеть с напряжением 220 В 50 Гц.

###### 6. Включите нагрев воды, (тумблер включения/выключения нагрева находится на задней панели кулера).

###### 7. Через 30 минут кулер готов к работе.

###### 8. После замены пустой бутыли на полную проверить заполнение кулера по пункту 5.

###### 9. В случаях отсутствия в бутыли воды либо утечки воды необходимо отключить кулер от электрической сети.

###### 10 .Обо всех неисправностях в работе кулера сообщите

###### по телефону +7 812 6797777